- 1. Не могу определить тип компрессора како мне нужен на 111.940 двигун. EPC говорит "запрос неверен для вашего типа BM". Кроме этого посмотрел какие компрессоры для 124-х поставляет фирма Autoclima - http://www.autoclimaparts.com/catalog/index.php?c1=1&c2=3&c3=113 и не могу понять как он должен крепится к двигателю в моем случае, нету там ничего похожего на подобные крепления. Если тут нужен специальный кронштейн, подскажите кто знает его номер, именно на 111.940 тип двигателя.

0002300611 - компрессор.
1112300742 - кронштейн

> 2. В области вентиллятора печки нужно ставить конденсор. Соответственно вопрос, в моем случае там щас стоит односторонняя улитка, под ней есть место под конденсор или придется менять всю печку?

это испаритель там стоит - конденсор это радиатор как-бы спереди.

печка отличается может в обычну и можно всунуть...

> 3. При установке испарителя перед радиатором, существующий радиатор требуется менять на тип соотвтетсвующий по EPC для авто с кондиционером? На вид и по размерам одинаковые вроде.

да. менять надо. другие. это называется конденсор %)

- 1. компрессор 0002300611
2. менять всю печку
3. радиатор другой