Щуп-указатель уровня масла в АКПП.

Назначение: проверка уровня ATF в АКПП 722.8, 722.7 и 722.5 серии

Номер оригинальный щупа: 168 589 01 21 00

Длина 920 мм с делениями 1-12.

Расстояние от кончика щупа до цифры 1 - 10 мм, расстояние между цифрами - 5,1 мм