Информация БК (по немецки): 
Parkbremse losen - отпустите ручник 
Bremstlussigkeit prufen - проверить уровень торм. жидкости 
Kullwassertemperatur - высокая температура охл. жидкости 
Bremslichtelektrik - дефект выключателя светового сигнала тормоза 
Niveauregelung - низкий уровень подкачки задних аммортизаторов 
Stop! Oldruck Motor - Стоп! Низкое давление масла в двигателе 
Kofferaum offen - открыт багажник 
Tur-off - открыта дверь 
Prufen von: - проверить: 
-Bremslicht - сигналы торможения 
-Abblendlicht - ближ. свет 
-Standlicht - габаритки (пер-е) 
-Rucklicht - габаритки (зад-е) 
-Nebellicht - противотум. свет перед 
-Nebellicht hinten - противотум. свет зад 
-Kennzeichenlicht - подсветка номера 
-Anhangerlicht - фонари прицепа 
-Fernlicht - дальний свет 
-Ruckfahrlicht - свет заднего хода 
-Getriebe - поломка в электрике АКПП 
-Sensor-Olstand - датчик уровня мотор. масла 
-Olstand Fetribe - низкий уровень масла АКПП 
Check-Control - неисправность в контроллере "чек-контроля" 
Oldruck Sensor - датчик давления масла 
Getribenotprogramm - отказ управления АКПП 
Bremsbelag pruffen - проверить торм. колодки 
Waschwasser fullen - залить воду в бочок омывателя 
Olstand Motor pruffen - проверить уровень масла в двигателе 
Kullwasserstand pruffen - проверить уровень охл. жидкости 
Funkschlussel Batterie - батарейки ключа дистанционного управления 
ASC - Включен автоконтролер стабилизации движения 
Bremslichtelektrik - дефект выключателя светового сигнала тормоза 
Prufen von: - Проверить: 
Oilstand Getriebe - уровень масла в АКПП 
Bremsdruck - низкое давление в тормозной системе 

СТЕПЕНЬ ВАЖНОСТИ 1 
«Parkbremse losen» 
(Снять со стояночного тормоза). 
«Kuhlwassertemperatur» 
(Температура охлождающей жидкости). 
Двигатель перегрет. Следует немедленно остановитьс и заглушить двигатель. 
«Stop! Oldruck Motor» 
(Стоп! Давление масла в двигателе). 
Давление масла ниже нормы. Следует немедленно остановиться и заглушить двигатель. 
«Bremsflussigk prufen» 
(Проверить уровень тормозной жидкости). 
Уровень тормозной жидкости упал практически до минимума. При первой же возможностией следует долить. 

Эти неисправности сигнализируются гонгом и мигающим указательным знаком слева и справа от строки дисплея. При одновременном возникновении нескольких неисправностей, они индицируются последовательно. Сообщения остаются до тех пор, пока не будут устранены неисправности. Эти сообщения не могут быть погашены клавишей контрольно - сигнального дисплея, расположенного слева внизу от спидометра. 

СТЕПЕНЬ ВАЖНОСТИ 2 
«Kofferraum offen» 
(Багажник открыт). 
Сообщение появляется только при первом троганим с места. 
«Tur offen» 
(Дверь открыта). 
Сообщение появляется, как только скорость превысит некоторую незначительную величину. 
«Gurt anlegen» 
(Наденьте ремень). 
Дополнительно горит контрольная лампа с символом ремня. 
«Waschwasser fullen» 
(Долить омывающую жидкость). 
Уровень жидкости слишком низкий, долейте при первой же возможности. 
«Olstand Motor prufen» 
(Проверить уровень масла в двигателе). 
Уровень масла упал до минимума. При первой возможности доведите уровень до номры. Пробег до момента долива: не более 50 км. 
«Bremslicht prufen» 
(Проверить стоп-сигналы). 
Перегорела лампа либо возникла неисправность в электроцепи. 
«Abblendlicht prufen» 
(Проверить ближний свет). 
«Standlicht prufen» 
(Проверить передние габаритные огни). 
«Rucklicht prufen» 
(Проверить задние габаритные фонари). 
«Nebellicht vo prufen» 
(Проверить противотуманные фары). 
«Nebellicht hi prufen» 
(Проверить задние противотуманные фары). 
«Kennzeichenl prufen» 
(Проверить фонарь освещения нормерного знака). 
«Ruckfahrlicht prufen» 
(Проверить фонари заднего хода). 
Перегорела лампа, либо возникла неисправность в электроцепи. 
«Getriebenotprogramm» 
(Аварийная программа упревления коробкой передач). 
Просьба обратиться на ближайшую сервисную станцию BMW. 
«Bremsbelag prufen» 
(Проверить тормозные колодки). 
Обратитесь на сервис BMW для проверки колодок. 
«Kuhlwasserst prufen» 
(Проверить уровень охлаждающей жидкости). 
Уровень жидкости слишком низкий.

Перевод сообщений БК с английского: 
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=10099

СООТВЕТСВИЕ СООБЩЕНИЙ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ САМОДИАГНОСТИКИ АВТОМОБИЛЕЙ BMW „CHECK-CONTROL“(немецко-русский вариант):

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК - РУССКИЙ ЯЗЫК

Parkbremse loesen-Отпустить стояночный тормоз
Bremsfluessigkeit pruefen-Проверить уровень тормозной жидкости
Stop! Oeldruck Motor-Стоп! Давление масла в двигателе
Kuehlwassertemperatur-Температура охлаждающей жидкости
Kofferraum offen-Открыт багажник
Tuer offen-Открыта дверь
Bremslicht pruefen-Проверить стоп-сигналы
Abblendlicht pruefen-Проверить ближний свет
Ruecklicht pruefen-Проверить свет задних фонарей
Standlicht pruefen-Проверить габаритный свет
Nebellicht vorne pruefen-Проверит свет пер. противотуманных фар
Nebellicht hinten pruefen-Проверить свет задн. противотуманн. фар
Kennzeichenlicht pruefen-Проверить освещение номерных знаков
Anhaengerlicht pruefen-Проверить фонари прицепа
Fernlicht pruefen-Проверить дальний свет
Rueckfahrlicht pruefen-Проверить фонари заднего хода
Getriebenotprogramm-Аварийная программа АКПП
Bremsbelag pruefen-Проверить тормозные колодки
Waschwasser fuellen-Долить воды в бачок омывателя
Oelstand Motor pruefen-Проверить уровень масла в двигателе
Funkschluessel Batterie-Заменить аккумулятор ключа зажигания
Kuehlwasserstand pruefen-Прверить уровень охлажд. жидкости
Licht an?-Включен свет?
Lenkungsoel pruefen-Проверить масло гидропривода р/управления
EDC inaktiv-Система электронной регулировки жесткости амортизаторов не активна

СООТВЕТСВИЕ СООБЩЕНИЙ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ САМОДИАГНОСТИКИ АВТОМОБИЛЕЙ BMW „CHECK-CONTROL“(англо-русский вариант):

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК - РУССКИЙ ЯЗЫК

RELEASE PARKINGBRAKE-Отпустить стояночный тормоз
CHECK BRAKE FLUID-Проверить уковень тормозной жидкости
STOP! ENGINE OILPRESS-Стоп! Низкое давление масла в двигателе
COOLANT TEMPERATURE-Температура охлаждающей жидкости 
BOOTLID OPEN-Открыт багажник
DOOR OPEN-Открыта дверь
CHECK BRAKE LIGHTS-Проверить стоп-сигналы
CHECK LOWBEAM LIGHTS-Проверить ближний свет
CHECK TAIL LIGHTS-Проверить свет задних фонарей
CHECK PARK LIGHTS-Проверить габаритный свет
CHECK FRONT FOGLAMP-Проверить свет пер. противотуманных фар
CHEK REAR FOGLAMP-Проверить свет задн. противотуманн. фар
CHECK NUMPLATE LIGHT-Проверить освещение номерных знаков
CHECK TRAILER LIGHTS-Проверить фонари прицепа
CHECK HIGHBEAM LIGHT-Проверить дальний свет
CHECK REVERSE LIGHTS-Проверить фонари заднего хода
TRANS. FAILSAFE PROG-Аварийная программа АКПП
CHECK BRAKE LININGS-Проверить тормозные колодки
WASHER FLUID LOW-Долить воды в бачок омывателя
CHECK ENGINE OIL LEV-Проверить уровень масла в двигателе
IGNITION KEY BATTERY-Заменить аккумулятор ключа зажигания
CHECK COOLANT LEVEL-Прверить уровень охлажд. жидкости 
LIGHTS ON?-Включен свет?
CHECK STEERING FLUID LEV-Проверить масло гидропривода р/управл-я 

ОПЦИОНАЛЬНО:

TYRE DEFECT-Дефект шины, немедленно сбавьте скорость и остановитесь, не делая резких движений р/колесом
EDC INACTIVE-Система электронной регулировки жесткости амортизаторов не активна
SELFLEVEL SUSP. INACT-Система саморегулирования дорожного просвета неактивна
FUEL INJECT. SYS.-Проверьте инжектор в СТОА Дилера BMW!
SPEED LIMIT-Вы превысили установленный Вами на бортовом компьютере лимит скорости
PRE-HEATING-Не запускайте двигатель, пока не погаснет данная надпись (работает предпусковой подогреватель)
FASTEN SEAT BELTS-Пристегните ремни безопасности
ENGINE FAILSAFE PROG-Аварийная программа двигателя, обратитесь к Дилеру BMW!
SET TYRE PRESSURE-Установите предписанное давление воздуха в шинах
CHECK TYRE PRESSURE-Проверьте давление воздуха в шинах, при необходимости доведите до нормы
TYRE CONTROL INACTIVE-Неисправность в системе контроля давления в шинах, система неактивна
KEY IN IGNITION LOCK-Вы оставили ключ в замке зажигания

Перевод значений БК из Форенгейтов в Цельсии: 
http://forum.golgofa.ru/bmw/viewtopic.php?t=27254

Фаренгейты-Цельсии изменяются так: 

- Повернув ключ зажигания в положение "1", нажми кнопку сброса 
показаний счетчика разового пробега и удерживайте ее в нажатом 
положении. 
- Удерживая кнопку нажатой, поверните ключ зажигания в положение "0"

Сообщения появляются при повороте ключа в замке зажигания в положении 2 (если имеются неисправности степени важности 1, то они появляются автоматически). После того как сообщения на дисплее гаснут, остаются знаки наличия информации. Если появляется знак (+) - вызовите их нажатием клавиши контрольно - сигнального дисплея, введенные в память сообщения могут гаситься до момента их автоматического стирания; или, наоборот, указываемые знаком наличия информации, сообщения могут, соответственно, вызываться из памяти.
_________________
E38, M52, 1996г.в.