Да какой нах@й замок и блок ЕБУ иммо на W210 в 2000г....!!!??? Там EIS стоит уже (Електронная Система Зажигания с ключами "рыбками"). Схему глянь откуда управляется реле бензонасоса! ДПКВ на горячую, когда больше 80 градусов, прозвони на сопротивление хотя бы....Спорим обрыв!!!??? E240 это 112-ый двигатель, V-образная шестрека с системой управления ME2.8. У них пожизненная эта болячка. В google можно набрать и выдаст кучу ссылок на Мерседес Клубы, где любители МБ все давно уже расписали о всех слабых местах данной машинки или данной системы управления. Это чуть ли не единственная система в мире, которая не в сотоянии распознать отсутствие импульсов с ДПКВ. Соот-но ни один сканер не покажет эту ошибку, т.к. сканер просто считывает инфу об ошибках из еепром ECU. Есть даже STB (Сервисный Технический Биллютень) на эту тему в WIS'е. Меняйте ДПКВ!!!

P.S. Вывод:
1. Uniscan свой выкини!!!
2. Прекрати врать людям и научись слушать!
3. Может сначала почитать что-нить о машинке, в которую собираешься лезти....? ...или хоть баз данных каких-нить прикупить со схемами и инфой...;)