- на панели прибора появился ресунок гаячного кюча и2000 км как сбросисить

- С левой стороны на доске приборов (иногда с правой) есть кнопка. Включаем зажигание, если оставшийся пробег до ТО не отображается, 2 раза (успеть за 1 секунду) нажимаем на эту кнопку (что бы отобразить). При высвечивающемся оставшимся пробеге до ТО, нажимаем на кнопку (и держим её), выключаем зажигание. Затем снова включаем зажигание и продолжая удерживать кнопку ждем примерно 20 секунд пока не услышим зуммер в доске приборов и надпись измениться на 15000 км до следующего ТО. К стати, после этого у Вас появиться 2 ключика, обозначающее что следующее будет ТО 2. После снова будет ТО 1. Если на вашей машине руль с кнопками (мультиуправление дополнительными функциями), то процедура сброса сервиса отличается от описанного выше.
Цифры 15000 не означают что ровно через 15 тыс. км. надо проводить ТО. По сигналам поступающим на доску приборов определяется Ваш стиль езды и счетчик до ТО будет уменьшаться быстрее или медленнее. При очень редких поездках на машине, счетчик ТО будет автоматически показывать не оставшиеся км., а оставшиеся дни до ТО (когда срок до ТО останется небольшим).

- а может кто подскажет - как все таки ассист определяет интервал ТО? тупо отсчитывает 15 ткм или что? или по датчику качества масла (вроде там 4 уровня качества) - говорит когда оно совсем плохим станет? есть ли отличие в этой системе на рестайле/дорестайле W210?

- На доске приборов выводятся показания оборотов двигателя, скорость АМ, пробег АМ, температура двигателя. А так же с электронного датчика уровня масла, который еще выдает значения температуры масла и его качества (112 – 113 двигатель). По этим данным можно определить была ли короткая поездка в городском цикле (зима/лето) или длительная по трассе с максимальными оборотами. И многие другие режимы влияющие на износ масла. Так же при доливке масла (не менее 1 литра) срок до ТО автоматически увеличивается. Электронный датчик масла выводит значения качества масла в условных значениях (а не делит на 4 группы). Сам датчик при измерении (уровня и качества) использует принцип изменения емкости конденсатора. Упрощенно говоря датчик состоит из двух трубок вставленных одна в другую и частично (от уровня) находящихся в масле. Небольшая схемка измеряет емкость получившегося конденсатора по которому определяется уровень и в зависимости от температуры качество масла. Затем через блок управления двигателем эти данные поступают на доску приборов. Суммируя эти данные счетчик до ТО может посчитать 1 км за 3 или за 0,6 км. Последние 5 сбросов сервиса храняться в памяти доски приборов с показаниями пробега на момент сброса, раньше или позже рекомендуемого был проведен ТО, уровень и качество масла на этот момент. 
Примерно после 2000 года счетчик ТО уже не делит на ТО 1 и ТО 2, а на ТО A, B, C, D, E, F, (в зависимости от пробега).

Обнуление сервисных интервалов автомобилей Mercedes

В большинстве моделей автомобилей концерна Mercedes обнуление сервисных интервалов возможно сделать с помощью кнопок на щитке приборов или с помощью кнопок на руле. Для этого нужно: 1. Зажигание выключить 2. Зажигание включить 3. Два раза кнопку R или 0 нажать до появление сервисных интервалов на дисплее 4. Зажигание выключить 5. Нажать кнопку R или 0 и не отпускать 6. Зажигание включить 7. Продолжать держать кнопку в течении 20 секунд. 8. После этого прозвучит сигнал и сбросятся сервисные интервалы. << назад к списку статей

FAQ / Маленькие хитрости / 210 / Сброс ASSYST (пробег до следующего сервиса)

Называется эта функция ASSYST, сообщает о том, что скоро надо проходить сервис http://www.auto.ru/wwwboards/mercedes/0590/181673.shtml сброс интервала сервиса на E240'98 ключ на 2 (включить зажигание) быстро 2 раза нажимаешь "0" в течение 1 секунды ключ на 0 (выкл зажигание) нажать и держать 0 ключ на 2, продолжаем держать 0 ждать 10 сек оно пискнет и покажет новый интервал ждать еще 10 секунд пока не погаснет отпустить 0 ------------------- поправочка: : ключ на 2 : даблклик 0 в течение 1 секунды : ключ на 0 : нажать и держать 0 сначала нажать и держать, а потом ключ на 0 : ключ на 2, продолжаем держать 0 : ждать 10 сек : оно пискнет и покажет новый интервал : ждать еще 10 секунд пока не погаснет : отпустить 0 ----------------- http://www.auto.ru/wwwboards/mercedes/0895/274481.shtml У меня на 210 4матике 2000 года было все значительно проще: когда он тебе говорит про сервис - надо было больше 2 секунд держать кнопку "R" (reset) компутер спрашивал - типа, Вы уверены, что надо обнулить? надо было после этого кратковременно нажать на ту же кнопку. Это насколько я запомнил из мануала (который продал вместе с мерином)

FAQ / Маленькие хитрости / Общее / Еще про сброс межсервисного интервала

на W210 рестайлинг. 1. На заглушенном двигателе поставить ключ в положение 2 (зажигание). 2. Кнопками на руле вывести на экран показания ASSYST. 3. Нажать клавишу R и удерживать до появления предупреждающей надписи о сбросе показаний ASSYST. 4. Подтвердить сброс ASSYST - нажать и удерживать клавишу R (если кратковременно нажать - система просто выйдет из режима сброса ASSYST). После этого будет показано новое значение интервала

FAQ / Маленькие хитрости / 210 / Обучение ключа на 210м

Если автомобиль не запирается или не отпирается, необходимо провести синхронизацию сигнала ДУ. Перед этим надо убедиться, что батарейка в ключе в норме. Также, если смена батарейки заняла более 1 минуты, то ключ придется синхронизировать. Для этого: Направьте ключ в сторону внутреннего зеркала заднего вида и дважды коротко нажмите кнопку. В течение 30 сек поверните ключ в замке зажигания в положение "2". Источник - перевод мануала. Второй вариант: нажимаешь на ключе и держишь кнопку закрытия и одновременно шесть раз коротенько нажимаешь кнопку открывания. Отпускаешь кнопку закрывания, нажимаешь кнопку открывания. Третий вариант: Включаешь зажигание, выключаешь, потом направляешь ключ на зеркало и открываешь-закрываешь машину. Все - ключ привязан к машине.

1. замок зажигания в положение «2» и немедленно нажать дважды в течение 1 секунды кнопку сброса счетчика суточного пробега в км; 
2. в течение 10 секунд повернуть замок зажигания в положение «0»; 
3. кнопку сброса суточного пробега в км нажать и держать; 
4. замок зажигания повернуть в положение «2» (кнопку сброса продолжать держать нажатой). 
Примечание: через 10 секунд прозвучит сигнал и на дисплее появится новый сервисный интервал и пробег, остающийся до очередного сервисного объявления.