На щитке и на консоли между сидениями горит лампа SRS, после чего на приборке также загорается SRS лампа. Диагностика показывает, что неисправность в датчике наличия пассажира и от него нет сигнала и/или короткое на землю. Датчик расположен в подушке сидения, под элементом подогрева сидения. Представляет из себя набор пластин, которые в сумме при давлении на них меняют сопротивление на выходе. Восстановлению не подлежит, только замена. В случае ее неисправности пассажирская подушка отключена всегда.

Возможно отключить датчик при помощи Стара. В этом случае подушка пассажира сработает при срабатывании подушки водителя.

SRS в 210-х моделях диагностируется через HHT и очень просто отключается через кодировку модуля. После чего необходимо отключить сам датчик (желтая фишка под сидением) а то будет неисправность записана о неправильной кодировке.