# Ремонт рулевой рейки W210

| Febi 23718 (210 460 00 80 S1) - набор прокладок для рулевой рейки, верхняя часть (1 шт.) | Febi 23595 (210 460 00 61) - набор прокладок для рулевой рейки, нижняя часть (1 шт.) |
| --- | --- |
| Febi 23844 (210 460 23 00) – комплект пыльника рулевой рейки (2 шт.) |  |

Имея уже и съёмнки, приступил к разбору своей. 





При выпресовке внутреннего сальника, втулка раскрошилась, не страшно, если есть новый рем.комплект или целая снятая с япы Состояние сальников было плачевное. Судя по сальникам и пластмассовым шайбам рейку перебирали и перебирали криво: на одой были рубцы от отвёртки, а вместо второй было непонятно что. Попробовал спресовать внешний сальник(так, чтобы поржать)- таже хрень, раскрошилось. Не факт, что из-за "кривых" шайб. ИМХО если снимать с японской, то лудше пилить, чем выпресовыать! 
Вот собственно и внутренние различия между праворульной и леворульной: 

сверху вниз: нем, яп, нем,яп 



Оба вала одинаковой длины, диаметра. различаются только углом зубьев. Между валами рулевого управления: соответственно угол зубьев и хвостовая часть у япы длинеее. 
В остальном никаких различий между сальниками, подшипниками и т.д. 
По сравнению с тем что у меня стояло, японские детали были "новыми". 

Выпресовывать внешний сальник с втулкой и шайбой не нужно! тупо в сборе нужно снять и переставить, также в сборе переставляется и подшипник с сальником вала рулевого управления. 
Переставил и поршневые кольца со своими резиновыми кольцами с ообоих валов. 



и собрал всё ето добро воедино... 

При сборке мне и понадобился чудо-съёмник для запресовки внутреннего сальника рулевого вала и внутреннего сальника вала рейки. 
Нужно быть предельно осторожными при разборке-сборке, чтобы не повредить зеркало цилиндра, также нужно аккуратно вкутить две металлические трубочки, чтобы небыло перекоса, иначе можно легко сорвать резбу и хана перебору. 
На свой страх и риск промыл бачёк ГУРа бензином (не совет). 
Разобрал Насос, жёлтая пластина была оборвана и закручена наружу, отрезал ножницами то что свисало. Зачем она нужна не очень понятно, толи служит ограничителем для зажима чёрной резины, толи ещё хз для чего. 





Отшпифовал мелкой шкуркой рабочую поверхность лопастей и снял мелкие заусенцы, прошелся и по овалу в котором крутятся лопасти. 
Собрал всё, заправил, прокачал. Несколько минут на рвбочем движке проверял на наличие течи из системы и из сальников. не обнаружив ничего криминального, поставил пыльники на место, минут 20 поездил, вроде усё нормально...