| Тип разъема №1 - 9-ти контактный круглый разъем |
| --- |
| Марки и года (ориентировочно): часть моделей 1985-1993 гг. В частности MB 190 (W201), S-класс (W126), G-класс (W461, W463) | Назначение выводов диагностического разъема Вывод Назначение 3 Вывод для считывания кода неисправности через определение скважности сигнала (не предназначен для подключения сканера, если это специально не предусмотрено в описании к прибору) |
| Типичное расположение: под капотом. Слева по ходу движения. Закрыт откручивающейся пластмассовой крышкой |  |
| Внешний вид |  |
| Примеры расположения разъема на отдельных моделях автомобилей Mercedes |
|  | Mercedes 190 (1985-1993 гг.) Расположение: под капотом. Слева по ходу движения. Закрыт откручивающейся пластмассовой крышкой |

| Тип разъема №2 - 8-ми контактный прямоугольный разъем |
| --- |
| Марки и года (ориентировочно): часть моделей 1988-1993 гг. Примечание: Может иметь вместо 2 и 4 вывода кнопку самодиагностики и светодиод | Назначение выводов диагностического разъема Вывод Назначение 1 Масса 2 Кнопка самодиагностики (если есть) 3 K-линия диагностики системы управления бензиновым двигателем (CFI, KE), блока диагностики (DM) 4 K-линия диагностики системы управления дизельным двигателем (EDS, ARA) или cветодиод самодиагностики LED (если установлен) 5 K-линия диагностики системы управления автоматической блокировкой дифференциала (ASD, 4MATIC) 6 K-линия диагностики cистемы пассивной безопасности - подушки безопасности, преднатяжители ремней (SRS, AB). Вывод для сброса сервисного интервала (?) 7 K-линия диагностики системы управления кондиционером и отопителем (Tempmatic, Automatic), системы управления дугами безопасности (RB - на R129) 8 K-линия диагностики системы управления двигателем, системы управления зажиганием |
| Типичное расположение: под капотом. Справа по ходу движения |  |
| Внешний вид |  |

| Тип разъема №3 - 16-ти контактный прямоугольный разъем |
| --- |
| Марки и года (ориентировочно): часть моделей 1993-1998 гг. В частности часть MB C-класс (W202), E-класс (W124) Примечание: Может иметь вместо 2 и 4 вывода кнопку самодиагностики и светодиод | Назначение выводов диагностического разъема Вывод Назначение 1 Масса 2 Кнопка самодиагностики (если есть) 3 K-линия диагностики системы управления бензиновым двигателем (CFI, KE), блока диагностики (DM) 4 K-линия диагностики системы управления дизельным двигателем (EDS, ARA) или cветодиод самодиагностики LED (если установлен) 5 K-линия диагностики системы управления автоматической блокировкой дифференциала (ASD, 4MATIC) 6 K-линия диагностики cистемы пассивной безопасности - подушки безопасности, преднатяжители ремней (SRS, AB). Вывод для сброса сервисного интервала (?) 7 K-линия диагностики системы управления кондиционером (Tempmatic, Automatic), системы управления дугами безопасности (RB - на R129) 8 K-линия диагностики системы управления бензиновым двигателем (HFM-SFI, DI) 9 K-линия диагностики системы управления активной подвеской (ADS), дугами безопасности (RB - на W124) 10 TN - Датчик скорости на бензиновом двигателе 10 K-линия диагностики системы управления складной крышей (RST на R129, CST на W124) 11 K-линия диагностики противоугонной системы (ATA) 12 K-линия диагностики системы управления центральным замком (IRCL) 13 K-линия диагностики системы управления автоматической трансмиссией (EGS, EATC) 14 K-линия диагностики системы управления двигателем (ESCM, MAS), холостым ходом (ISC), электронной педалью газа (EA, EFP), круиз-контроля (CC) 16 Питание +12В, контур 15 |
| Типичное расположение: под капотом. Справа по ходу движения |  |
| Внешний вид |  |
| Примеры расположения разъема на отдельных моделях автомобилей Mercedes |
|  | Mercedes E-класс W124 (1985-1995 гг.) Расположение: под капотом. С правой стороны по ходу движения. Закреплен на перегородке моторного отсека |

| Тип разъема №4 - 14-ти контактный круглый разъем |
| --- |
| Марки и года (ориентировочно): только модель Sprinter и грузовики (Actros, Atego) | Назначение выводов диагностического разъема Вывод Назначение 1 Масса, контур 31 2 Питание, контур 15 3 Питание, контур 30 4 K-линия диагностики иммобилайзера на Sprinter (EWS) и K-линия диагностики двигателя и общего компьютера на грузовиках MB (Actros, Atego) 5 Вывод тахометра (RPM Signal) - обороты двигателя 6 K-линия диагностики системы автопилот (APS) 7 K-линия диагностики противоугонной системы (EDW) 8 K-линия диагностики подушек безопасности (AirBag - AB) 9 K-линия диагностики АКПП 10 K-линия диагностики системы управления центральным замком (ZV), HZR, ADR 11 K-линия диагностики системы обогрева 12 K-линия диагностики приборной панели (KI, IC), FTCO (Тахограф, ?) 13 K-линия диагностики ABS/ABD/EDL 14 K-линия диагностики двигателя на MB Sprinter и VW LT (EVE/CDI/PMS) |
| Типичное расположение: в салоне, под торпедой, в районе левой ноги водителя. Закрыт крышкой |  |
| Внешний вид |  |

| Тип разъема №5 - 16-ти контактный полукруглый разъем |
| --- |
| Марки и года (ориентировочно): только модель Vito и V-класс | Назначение выводов диагностического разъема Вывод Назначение 1 Масса 3 Питание 4 K-линия диагностики двигателя, системы связи, электронной блокировки дифференциала, управления холостым ходом | 5 K-линия диагностики подвески 6 K-линия диагностики подушек безопасности (AirBag) 7 K-линия диагностики сигнализации 8 K-линия диагностики иммобилайзера (WSP) 9 K-линия диагностики автоматической коробки передач (AGN - для коммерческих автомобилей) 11 K-линия диагностики системы обогрева 12 Komfortschlie?anlage 13 Вывод тахометра 14 K-линия диагностики ABS; ABS/ABD 15 ASF - диагностика клапана отсечки топлива противоугонной системы |  |
| Типичное расположение: под водительским сиденьем |  |
| Внешний вид |  |
| Примеры расположения разъема на отдельных моделях автомобилей Mercedes |
|  | Mercedes Vito (1995-2003 гг.) Расположение: под водительским сиденьем |

| Тип разъема №6 - 38-ми контактный круглый разъем |
| --- |
| Марки и года (ориентировочно): часть моделей 1994-2002 гг. В частности, часть моделей W124, W129, W140, W202, W210, W220 | Назначение выводов диагностического разъема Вывод Назначение 1 Масса, контур 31 2 Питание, контур 87 или 15 3 Питание, контур 30 4 K-линия диагностики системы управления двигателем (HFM-SFI, DFI, IFI; LH-SFI, ME-SFI - правая часть) 5 K-линия диагностики системы управления двигателем (LH-SFI, ME-SFI - левая часть) 6 K-линия диагностики антиблокировочной системы (ABS), антипробуксовочной системы (ASR), системы стабилизации (ESP), системы трэкшн-контроль (ETS) 7 K-линия диагностики системы управления холостым ходом (ISC), электронной педали газа - электронного управления дроссельной заслонкой (EFP, EA), системы круиз-контроля (CC, Tempostat, Tempomat) 8 K-линия диагностики системы помощьи при торможении (BAS) и основного модуля (BM) 9 K-линия диагностики системы управления автоматической блокировкой дифференциала (ASD) 10 K-линия диагностики системы управления трансмиссией (EATC, ETC) 11 K-линия диагностики системы управления активной подвеской (ADS) 12 K-линия диагностики системы усилителя рулевого управления (SPS, PML) 13 Сигнал оборотов двигателя (TD, TNA, TN) 14 Лямбда вкл/выкл на LH-SFI (правый) 15 K-линия диагностики приборной панели (IC, KI) 15 Лямбда вкл/выкл на LH-SFI (левый) 16 K-линия диагностики кондиционера и отопителя (HEAT, Tempmatic, Automatic) 17 K-линия диагностики системы управления зажиганием (правая часть) (DI) 18 K-линия диагностики системы управления зажиганием (левая часть) (DI) 19 K-линия диагностики блока диагностики (DM) 20 K-линия диагностики системы управления пневмоподвеской (PSE), многофункционального блока управления (на W210), управления люком (DBE), электрикой и пр. 21 K-линия диагностики модуля комфорта (CF) и блока управления крышей (RST - для кабриолетов - например, W129) 22 K-линия диагностики блока управления дугами безопасности (RB - на W129) 23 K-линия диагностики противоугонной системы (ATA) 24 K-линия диагностики системы TELE-AID 25 K-линия диагностики системы контроля давления в шинах (RDK) 26 K-линия диагностики системы управления автоматической блокировкой дифференциала (ASD - на W202) 28 K-линия диагностики системы парктроник (PTS) 30 K-линия диагностики системы пассивной безопасности - подушки безопасности, преднатяжители ремней (SRS, AB) 31 K-линия диагностики системы управления центральным замком (IRCL) 32 Вывод для сброса сервисных интервалов (?) 33 K-линия диагностики радио (RD) и навигационной системы 34 K-линия диагностики системы связи, информации и навигации (ICS, CNS) 35 K-линия диагностики системы управления наклоном фар (LWR) 36 K-линия диагностики системы управления основным и дополнительным обогревателем (STH) и HB (Heater booster) |
| Типичное расположение: под капотом. Может устанавливаться как отдельно, так и в блоке предохранителей (под капотом). На W124, W129, W140, W202 стоит, как правило, с правой стороны по ходу движения, на W210 - с левой стороны по ходу движения |  |
| Внешний вид |  |
| Примеры расположения разъема на отдельных моделях автомобилей Mercedes |
|  | Mercedes C-класс W202 (1993-2001 гг.) Расположение: под капотом, с правой стороны по ходу движения. Разъем находится под круглой пластмассовой крышкой - для доступа к разъему снимите крышку |
|  | Mercedes E-класс W210 (1995-2003 гг.) Расположение: под капотом в блоке предохранителей. С левой стороны моторного отсека (по ходу движения). Для доступа снять крышку блока предохранителей |

| Тип разъема №7 - 16-ти контактный разъем OBD-II-Mercedes в форме трапеции в салоне |
| --- |
| Марки и года (ориентировочно): часть моделей после 1999-2000 г. | Назначение выводов диагностического разъема Вывод Назначение 1 K-линия диагностики cистемы управления зажиганием (EZS), системы кондиционирования (KLA), парк-троника (PTS), системы пассивной безопасности - подушек безопасности и преднатяжителей ремней (SRS, AB), управление стартером (на W168) и пр. (системы комфорта) 3 Вывод TNA, TD - обороты двигателя 4 Земля, контур 31 5 Земля, контур 31 6 Шина диагностики CAN-High (в частности, диагностика системы AirBag на W203, W209, W220, W240, R230, С215 c 2004 г.) 7 K-линия диагностики системы управления двигателем (ME/MSM/CDI) 8 Питание, контур зажигание 9 K-линия диагностики антиблокировочной системы (ABS), антипробуксовочной системы (ASR), системы стабилизации (ESP), системы трэкшн-контроль (ETS), системы помощи при торможении (BAS) 11 K-линия диагностики коробки передач и др. узлов трансмиссии (EGS, ETC, FTC) 12 K-линия диагностики комплексного модуля управления (AAM - All activity module), радио (RD), системы информирования водителя и связи (ICS) и пр. 13 K-линия диагностики AB - Система пассивной безопасности (подушки безопасности, преднатяжители ремней) 14 Шина диагностики CAN-Low (в частности, диагностика системы AirBag на W203, W209, W220, W240, R230, С215 c 2004 г.) 15 K-линия диагностики приборной панели (IC, KI), кондиционера (TAU), системы управления наклоном фар (LWR) 16 Питание +12В, контур 30 |
| Типичное расположение: в салоне под торпедой со стороны водителя. Как правило, закрыт пластмассовой крышкой |  |
| Внешний вид |  |
| Примеры расположения разъема на отдельных моделях автомобилей Mercedes |
|  | Mercedes S-класс W220 (1998-2004 гг.) Расположение: под торпедой, с левой стороны |
|  | Mercedes C-класс W203 (после 2000 г. включительно) Расположение: под торпедой, с левой стороны |